## Slide 1: FPGA_1차
Updated: 2019.03.07

## Slide 2
목 차
What is FPGA?
What is Zynq?
Zybo-20 (zynq-7020)
Verilog 기본 문법
RTL 합성 및 구현

## Slide 3: 1. What is FPGA?
FPGA(field programmable gate array)
- 설계 가능한 논리 소자(AND, OR, XOR, NOT 등)과 프로그래밍이 가능한 내부 회로가 포함된 반도체 소자.
Field란 말은 논리 블록을 시스템 설계자가 요구하는 대로
내부를 연결할 수 있음을 말함.

## Slide 4: 2. What is Zynq(System on Chip)?
Zynq Soc는 자일링스사에서 만든 ARM을 기반으로 프로세서의
소프트웨어 프로그래밍 기능과 FPGA의 하드웨어 프로그래밍 기능을 통합함으로써 단일장치에 통합시킨 칩.

## Slide 5: 2. Zynq SoC (Zynq System on chip)
Zynq의 내부는 크게 2분야로 나뉨.
PS(Processing System) 영역 (ARM,C)
PL(Programable Logic) 영역 (HDL)
이 두 영역간의 상호작용은
AXI 인터페이스를 통해 이루어짐

## Slide 6: 3. Zybo-20 (Zynq-7020)

## Slide 7: 4. Verilog 기본 문법 - 1
module 모듈 이름( 포트 리스트);
포트 선언부
데이터 타입 선언부
회로 선언부
endmodule
기본 형태 – Ex) assign 문
A
B
Result

## Slide 8: 4. Verilog 기본 문법 - 2
숫자 표현법
  Sized, Unsized
  - Sized : 8’b11101010 (8-bit size)
  - Unsized : 425 (32-bit size)
숫자 표현법에는 sized와 unsized 두가지가 있다.
Sized는 숫자의 bit size를 정하고 표현 한것이고 unsized는 숫자의 bit size를 정하지 않고 표현 한것이다. Unsized로 표현하여 bit size를 정하지 않으면 디폴트로 32-bit size이다.
추가로 음수 표현 시 제일 앞에
– 기호를 같이 넣어주면 된다.
Ex) -8’d38 (8-bit size)
8
‘b
11101010
‘b는 뒤에 나올 숫자의 진법을 의미 한다.
‘b – binary (2진수)
‘o – octal (8진수)
‘h – hexadecimal (16진수)
‘d – decimal (10진수)
1. 11101010은 2진수이며, 1110_1010과 동일하게
사용 할 수 있다.
2. size보다 작을 때는 제일 앞에 값이 0, x, z일 때는 같은 값이 확장 되고, 제일 앞이 1일 경우는 0으로 확장
된다.
Ex)
8’b0010 = 8’b00000010
7’bX1010 = 7’bXXX1010
3’bZ = 3’bZZZ
6’b1100 = 6’b001100
4’d23 = 4’d0111 = 4’d7

## Slide 9: 4. Verilog 기본 문법 - 3
전압 Level 및 Port 설정
전압 Level 설정
Ex) LVCM0S33 [get_ports a]
LVCM0S33 -> 3.3V
[get_ports a] -> Port A
=> Port A에 전원은 3.3V
Port 설정
Ex) Y16 [get_ports a]
Y16 -> Y16 Port로 설정
[get_ports a] -> Port A
=> Y16를 Port A로 설정

## Slide 10: 5. RTL 합성 및 구현
HDL
Synthesis
Imple
mentation
〮 HDL (Hardware Description Language)
- FPGA의 대표적인 하드웨어 기술 언어로 VHDL 및 Verilog가 있음.
〮 Synthesis (합성)
- HDL로 기술된 하드웨어 동작을 FPGA내 언어에 맞는 동작을 하는
소자로 바꿔주는 역할을 함.
〮 implementation (구현)
- 합성된 하드웨어 소자와 제어 및 설계된 포트, 배선(배치)을 연결시킴.