## Slide 1: FPGA_1차
Updated: 2019.03.07

## Slide 2
목 차
Zybo-20 (zynq-7020)
Verilog 기본 문법
RTL 합성 및 구현
Verilog HDL 예제
  1) GPIO 제어( LED ON–OFF )

## Slide 3: 1. Zybo-20 (Zynq-7020)
D

## Slide 4: 2. Verilog 기본 문법 - 1
module 모듈 이름( 포트 리스트);
포트 선언부
데이터 타입 선언부
회로 선언부
endmodule
기본 형태 – Ex) assign 문
A
B
Result

## Slide 5: 2. Verilog 기본 문법 - 2
숫자 표현법
  Sized, Unsized
  - Sized : 8’b11101010 (8-bit size)
  - Unsized : 425 (32-bit size)
숫자 표현법에는 sized와 unsized 두가지가 있다.
Sized는 숫자의 bit size를 정하고 표현 한것이고 unsized는 숫자의 bit size를 정하지 않고 표현 한것이다. Unsized로 표현하여 bit size를 정하지 않으면 디폴트로 32-bit size이다.
추가로 음수 표현 시 제일 앞에
– 기호를 같이 넣어주면 된다.
Ex) -8’d38 (8-bit size)
8
‘b
11101010
‘b는 뒤에 나올 숫자의 진법을 의미 한다.
‘b – binary (2진수)
‘o – octal (8진수)
‘h – hexadecimal (16진수)
‘d – decimal (10진수)
1. 11101010은 2진수이며, 1110_1010과 동일하게
사용 할 수 있다.
2. size보다 작을 때는 제일 앞에 값이 0, x, z일 때는 같은 값이 확장 되고, 제일 앞이 1일 경우는 0으로 확장
된다.
Ex)
8’b0010 = 8’b00000010
7’bX1010 = 7’bXXX1010
3’bZ = 3’bZZZ
6’b1100 = 6’b001100
4’d23 = 4’d0111 = 4’d7

## Slide 6: 2. Verilog 기본 문법 - 3
전압 Level 및 Port 설정
전압 Level 설정
Ex) LVCM0S33 [get_ports a]
LVCM0S33 -> 3.3V
[get_ports a] -> Port A
=> Port A에 전원은 3.3V
Port 설정
Ex) Y16 [get_ports a]
Y16 -> Y16 Port로 설정
[get_ports a] -> Port A
=> Y16를 Port A로 설정

## Slide 7: 3. RTL 합성 및 구현
1.Synthesis
implementation

## Slide 8: 4. Verilog HDL 예제 – GPIO 제어
  1) GPIO 제어( LED ON–OFF )

## Slide 9: 추후 발표 내용
AXI Interface